Tabela Nr 5

Standardy utrzymania dróg objętych zimowym utrzymaniem w sezonie 2020/2021

określające zasady odśnieżania i usuwania śliskości zimowej.

| Standard | Opis standardu | Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Po ustaniu opadów śniegu lub po ustaniu zawiei i zamieci śnieżnych | Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II | Jezdnia odśnieżona, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości. | śnieg luźny może zalegać - do 4 godz. błoto pośniegowe może występować - do 6 godz. może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu -do 6 godz. | gołoledzi - 3 godz. szronu - 3 godz. szadzi - 3 godz. śliskości pośniegowej - 4 godz. lodowicy - 4 godz. |
| III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na: skrzyżowaniach z drogami publicznymi o nawierzchni utwardzonej skrzyżowaniach z liniami kolejowymi odcinkach o pochyleniu >4% przystankach autobusowych innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | śnieg luźny może zalegać - do 12 godz. może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych - do 12 godz. zaspy mogą występować - do 12 godz. | W miejscach wymienionych w kol. 2: gołoledzi - 5 godz. szronu - 5 godz. szadzi - 5 godz. śliskości pośniegowej - 6 godz. lodowicy - 5 godz. |
| V | Jezdnia odśnieżona ( w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek) i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu - ustalonych przez zarząd drogi. | śnieg luźny może zalegać - do 24godz. śnieg zajeżdżony może występować -- nabój śnieżny może występować zaspy mogą występować - do 48 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin. | W miejscach ustalonych - gołoledzi - 12 godz. - może występować śliskość pośniegowa |

Sporządziła :

Iwona Pluta – Starszy Referent w  Wydziale

Budowy oraz Nadzoru Dróg i Mostów

tel. (25) 685 26 13

GOŁOLEDŹ                        - cienka warstwa lodu  grubości do 1mm  powstała na skutek  opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej,    
                                                  mgły roszącej, mżawki  lub deszczu.

LODOWICA                         - warstwa  lodu o grubości do kilku centymetrów , powstała z zamarzniętej , nie usuniętej z nawierzchni wody, 
                                                  pochodzącej  ze stopnienia śniegu , lodu  lub opadu deszczu.

ŚLISKOŚĆ  POŚNIEGOWA

-  rodzaj śliskości  zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni  
                                                  pozostałości  nie usuniętego, ubitego śniegu , pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką 
                                                  o grubości kilku milimetrów.

SZRON                                 - osad lodu, na ogół  o wyglądzie krystalicznym , przybierający kształt lasek, igiełek  itp., tworzący się w procesie 
                                                 bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0°C.

SZADŹ                                 -  osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego
                                                  zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy  temperatura wyziębionych powierzchni 
                                                  jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0°C.

ŚNIEG  LUŹNY                 -  nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg,  który nie został zagęszczony pod wpływem 
                                                 ruchu kołowego.

ŚNIEG  ZAJEŻDŻONY    -  nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony pod wpływem 
                                                 ruchu kołowego, ale nie stał się zlodowaciały.

NABÓJ  ŚNIEŻNY            -  nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do
                                                 nawierzchni jezdni.

BŁOTO  POŚNIEGOWE -  topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.