Tabela Nr 5

Standardy utrzymania dróg objętych zimowym utrzymaniem w sezonie 2023/2024

określające zasady odśnieżania i usuwania śliskości zimowej.

| Standard | Opis standardu | Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Po ustaniu opadów śniegu lub po ustaniu zawiei i zamieci śnieżnych | Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II | Jezdnia odśnieżona, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości. | śnieg luźny może zalegać - do 4 godz. błoto pośniegowe może występować - do 6 godz. może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu - do 6 godz. | gołoledzi - 3 godz. szronu - 3 godz. szadzi - 3 godz. śliskości pośniegowej - 4 godz. lodowicy - 4 godz. |
| III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na: skrzyżowaniach z drogami publicznymi o nawierzchni utwardzonej skrzyżowaniach z liniami kolejowymi odcinkach o pochyleniu >4% przystankach autobusowych innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | śnieg luźny może zalegać - do 12 godz. może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych - do 12 godz. zaspy mogą występować - do 12 godz. | W miejscach wymienionych w kol. 2: gołoledzi - 5 godz. szronu - 5 godz. szadzi - 5 godz. śliskości pośniegowej - 6 godz. lodowicy - 5 godz. |
| V | Jezdnia odśnieżona (w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek) i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu - ustalonych przez zarząd drogi. | śnieg luźny może zalegać - do 24godz. śnieg zajeżdżony może występować nabój śnieżny może występować zaspy mogą występować - do 48 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz. | W miejscach ustalonych - gołoledzi - 12 godz. - może występować śliskość pośniegowa |

Sporządziła :

Iwona Pluta – Specjalista w Wydziale

Utrzymania oraz Ochrony Dróg i Mostów,

tel. (25) 685 26 13

GOŁOLEDŹ                            - cienka warstwa lodu grubości do 1mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej, mgły roszącej, mżawki  lub deszczu.

LODOWICA                       - warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała z zamarzniętej, nie usuniętej z nawierzchni wody, pochodzącej  ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.

ŚLISKOŚĆ  POŚNIEGOWA - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego, ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką 
o grubości kilku milimetrów.

SZRON                                 - osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, igiełek itp., tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0°C.

SZADŹ                                 - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0°C.

ŚNIEG  LUŹNY                       - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

ŚNIEG  ZAJEŻDŻONY        - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego, ale nie stał się zlodowaciały.

NABÓJ  ŚNIEŻNY                 - nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

BŁOTO  POŚNIEGOWE       -  topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.