Powiatowy Zarząd Dróg
            w Garwolinie

08-400  Garwolin,  ul. Mazowiecka 26  
tel./ fax (25) 682-22-15

===========================================================================================================================================================================================

- WO.242.10.2020                                                    		Garwolin, dnia  12.11.2020r

- Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone

- w  Biuletynie Zamówień Publicznych

- - numer ogłoszenia 609560 - N- 2020  z dnia  12.11.2020r.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

NA:

Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny

– do drogi nr 805 w km 8+715 ÷10+584

ZATWIERDZAM

# DYREKTOR

# POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

Marek Jonczak

GARWOLIN  LISTOPAD  2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zawiera:

1. Ogłoszenie o przetargu.

2. Instrukcję dla Wykonawców (Oferentów) wraz z załącznikami

1) Załącznik nr 1 – „Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału 
w postępowaniu”

2) Załącznik nr 2 – „Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania”

3) Załącznik nr 3  – Wzór dokumentu „Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej”– Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. Oświadczenie należy przekazać w terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie informacji podawanych podczas sesji otwarcia ofert.

4) Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

3. Oferta przetargowa;

4. Kosztorys ofertowy;

5.Kosztorys ślepy;

6. Przedmiar robót;

7. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót;

- Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi nr 805 w km 8+715 ÷10+584

8. Warunki umowy

9. Wzór umowy

INSTRUKCJA DLA

WYKONAWCÓW

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ)

- Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego:	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE:

REGON: 			014823759

NIP: 			826-17-83-330,
Miejscowość:		08-400  Garwolin;

Adres:			ul. Mazowiecka 26;

Strona internetowa:	www.pzdgarwolin.pl

Godziny urzędowania:   700-1500

TEL. / FAX:		(25) 682 2215

e-mail: 			pzd@poczta.fm

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39, zgodnie z przepisami Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana:

- Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi nr 805 w km 8+715 ÷10+584

2. Zamówienie obejmuje wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi nr 805 w km 8+715 ÷ 10+584 polegające na wykonaniu robót przygotowawczych, przepustu, obramowania jezdni. Kolejnym etapem będzie przełożenie chodnika oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Po zakończeniu w/w prac wykonane zostanie pobocze z kruszywa, zjazdy gospodarcze i publiczne, renowacja rowu oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia ujęty jest w przedmiarze robót oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów niż przewidziane w dokumentacji technicznej. Każdorazowo zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SIWZ winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w dokumentacji technicznej i należy 
je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.

3. Podstawowy zakres rzeczowy robót obejmuje;

- Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi nr 805 w km 8+715 ÷10+584

- Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie

równinnym											km – 1,869

- Rozebranie nawierzchni grubości 4 cm z mas mineralno -  bitumicznych, sposób

rozbiórki mechaniczny									m2 – 11

-2-

- Rozebranie podbudowy grubości 15 cm z kruszywa , sposób rozbiórki mechaniczny	m2 – 11

- Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o średnicy 60 cm			m – 22

- Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dwutorowych,

część przelotowa przepustu z rur o średnicy 2 x 60 cm na ławie z kruszywa łamanego

gr. 25 cm											m – 11

- Obudowy wlotów /wylotów/ prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych

z zastosowaniem emulsji asfaltowej								m3 – 2,72

- Warstwa odsączająca na poszerzeniach, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy

po zagęszczeniu 10 cm									m2 – 11

- Warstwa odsączająca na poszerzeniach, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy

po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 cm (Krotność 10 – 10 cm )				m2 – 11

- Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2 – 11

- Rozebranie oporników wtopionych o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej	m – 3738

- Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12 x 25 cm. Ława betonowa, podsypka

cementowo – piaskowa									m – 3738

- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej – bitum.				m2 – 10464

- Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową					m2 – 10464

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-3,

wbudowanym mechanicznie									Mg – 415,4

- Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową					m2 – 10464

- Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne – siatka szklano węglowa	m2 – 10464

- Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-3,

grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm							m2 – 10464

- Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową					m2 – 10464

- Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-3,

grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (Krotność 1,25 – 5 cm ) z uszczelnieniem złączy

poprzecznych i podłużnych taśmą asfaltową							m2 – 10464

- Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie – ścinanie o grubości 10 cm (Krotność

0,5 – 5 cm) z transportem urobku na odkład na odl. do 1 km				m2 – 3439,5

- Pobocza z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm		m2 – 3439,5

- Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce

cementowo – piaskowa.									m – 9

- Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm. Ława betonowa,

podsypka cementowo – piaskowej								m – 9

- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce

piaskowej, sposób rozbiórki ręczny								m2 – 22,5

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo – piaskowej – materiał

z rozbiórki wraz z oczyszczeniem i spaletowaniem kostki					m2 – 22,5

- Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 12 cm			m2 – 33

- Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości za każdy dalszy 1 cm 
(wsp. 8,0 – 8 cm)										m2 – 33

- Przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe  o średnicy 40 cm			m – 166

- Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15 x 30 cm. Ława betonowa, podsypka

cementowo – piaskowa									m – 375

- Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokości 20 cm,

kategoria gruntu I-IV z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km		m2 – 346,3

- Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm										m2 – 346,3

- Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2 – 346,3

- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce

piaskowej, sposób rozbiórki ręczny								m2 – 346,3

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej

na podsypce cementowo – piaskowej							m2 – 346,3

-3-

- Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości zjazdów, głębokości 20 cm,

kategoria gruntu I-IV z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km		m2 – 54

- Przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 40 cm			m – 30

- Warstwa odsączająca na zjazdach, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm										m2 – 54

- Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2 – 54

- Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-3,

grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm							m2 – 249

- Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-3,

grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (wsp. 1,25 – 5 cm)					m2 – 249

- Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce

cementowo – piaskowej									m – 36

- Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15 x 30 cm (materiał z rozbiórki).

Ława betonowa, podsypka cementowo – piaskowa.						m – 36

- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm na podsypce

cementowo – piaskowej, sposób rozbiórki ręczny						m2 – 324

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej

na podsypce cementowo – piaskowej – materiał z rozbiórki wraz z oczyszczeniem

i spaletowaniem kostki									m2 – 324

- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy kanałowe

(obniżenie studni rewizyjnych)								szt. – 5

- Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, grubość namułu 30 cm	m – 3738

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość do 1 km, 
w gruncie kategorii III-IV, samochody samowyładowcze (transport gruntu

z renowacji rowu)										m3 – 448,56

- Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm							szt. – 19

- Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m²

(znaki średniej wielkości, folia II generacji)							szt. – 30

- Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe liniami segregacyjnymi

i krawędziowymi przerywanymi malowanymi mechanicznie				m2 – 358,33

4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego słownika zamówień –

Roboty budowlane CPV; (45.23.31.40-2) – Roboty drogowe.

5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujące czynności, w zakresie realizacji zamówienia.

Wymagania Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp:

- Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia, osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia  - obsługa maszyn i sprzętu przy  wykonywaniu robót drogowych, zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy.

- Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga, aby każda zatrudniona osoba brała czynny udział przy realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczenia i dokumentów w zakresie spełniania w/w  wymogów

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

-4-

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcą osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia;

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak; data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Dopuszcza się zmianę osób, o których mowa w ust. 1 wykonujących przedmiot zamówienia, w przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobą biorącą udział przy realizacji zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić inną osobę/osoby nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §. 7. (wzór umowy) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia dla;

- Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi nr 805 w km 8+715 ÷10+584

- do dnia  31.08.2021r.

V. Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy:

1)   Nie podlegają wykluczeniu:

2)   Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

-5-

a) Zdolności technicznej lub zawodowej;

Doświadczenia wykonawcy:

- Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi nr 805 w km 8+715 ÷10+584

– Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót drogowych, obejmujących swoim zakresem budowę/przebudowę/remont drogi (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (Dz. U. z 2019 r. poz.1186 t.j, w zakres którego wchodziło ułożenie nawierzchni z mieszanki - mineralno bitumicznej/betonu asfaltowego - o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każda),

- wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

b) Kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

- Kierownik budowy/robót branży drogowej: - Kierownik budowy/robót branży drogowej: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, uprawniające do kierowania budową drogi objętej zamówieniem, której parametry określa dokumentacja techniczna.

Pracownicy od których wymaga się uprawnień zgodnie z ustawą Prawo budowlane (art. 12, 12a) powinni  być ubezpieczonymi od odpowiedzialności cywilnej.

Pod pojęciem dróg, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 t.j.) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. art. 12 ustęp 1 ppkt. 2, ustęp 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i

obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).

Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualnych zaświadczeń odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej dla osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia.

3. W przypadku gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty zawierają dane finansowe wyrażone w walutach innych niż PLN, należy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjąć średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.

-6-

4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

UWAGA!

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11).

5. Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy Pzp., Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

6. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt. 2), spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt. 1) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składając ofertę wspólną).

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12) -23) ustawy pzp oraz w stosunku do którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 poz. 243t.j.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 t.j.);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

2. W przypadku powoływania się na zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów wymagane jest wykazanie braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy pzp oraz powodów wskazanych w roz. VI ust.1. pkt. 1) -3) SIWZ.

-7-

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy powinni złożyć do oferty: oświadczenia w załączniku Nr 1  i załącznik 
Nr 2  w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca:

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, oraz dotyczące podwykonawców w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w roz. VII ust. 1 SIWZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w roz. VII ust. 1. SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty:

- Formularz ofertowy sporządzony na załączonym druku, zawierający w szczególności; wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.

2) Wypełniony formularz Kosztorysu ofertowego z wartością robót stanowiącą cenę ofertową zamówienia, która stanowi kwota brutto (tj. netto + podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami prawa).

3) 	Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów

4)  W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5) W przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

6) Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

5. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w roz.. XIII.

6. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych) winno być złożone w formie oryginału.

8. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa. ustawy pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy pzp, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w ust. 9. pkt. 1) i ust. 9. pkt. 2) oraz dokumenty, o których mowa w pkt

-8-

2) z wyłączeniem lit. b) w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp.

1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca którego oferta oceniona zostanie najwyżej, złożył w określonym w wezwaniu  terminie (nie krótszym niż 5 dni – art. 26 ust. 2 ustawy Pzp):

a)wykazu robót budowlanych, o których mowa w roz. V ust. 1 pkt. 2) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

b)  wykazu osób, o których mowa w roz. V ust. 1. pkt. 2) (kierownik budowy/robót branży drogowej) SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;

b) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przekazane zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, dotyczących:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

c) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit.

c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) dokumenty i oświadczenia określone w lit a) - d) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

-9-

11. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, (którego oferta została najwyżej oceniona), który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w ust. 9. pkt. 2) a.

12. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków udziału, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp – określonych w roz. V ust. 1 pkt 2) SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na  zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający musi dysponować pełna informacją o tym, że potencjał podmiotu trzeciego powinien podlegać wstępnej ocenie, dlatego konieczne jest złożenie przez wykonawcę wraz z ofertą zobowiązania podmiotu trzeciego.

13. W przypadku wskazania przez wykonawcę w ofercie dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w roz. VII ust. 9. pkt. 1), 2) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 poz. 700t.j.). W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 poz. 1500 t.j.) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w roz. VII ust. 9. pkt. 1) i 2) SIWZ, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy, o ile są one aktualne.

Wykonawca informacje, o których mowa w roz. VII ust. 13 i 14 SIWZ złożyć może w dodatkowym oświadczeniu w dowolnej formie.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w roz. VII ust. 9. pkt. 1) i 2) SIWZ, zaleca się wskazanie w ofercie informacji dotyczących numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone.

15. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp lub przesłanek określonych w roz. VI. ust. 1. pkt. 1)-3) SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r – Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz.U. 2018, poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca. faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730), w szczególności 
e-mail: pzd@poczta.fm,

-10-

za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w roz. VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Zamawiający przewidział wyłącznie formę pisemną.

2.  W korespondencji kierowanej do Zamawiającego wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

4. Postepowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. SIWZ została opublikowana na stronie: www.pzdgarwolin.pl  w zakładce „Zamówienia publiczne”.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami;

- W sprawach technicznych – P. Zdzisław Kowaluk.

2. W sprawach formalno-prawnych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia i zawarciem umowy P. Wanda Nowicka i P. Kamil Baran.

IX. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96. ust 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne jest jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019r, poz. 1010 t.j..), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

1. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica Przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania jest jawne bez zastrzeżeń.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005r (sygn.. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

3.Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone tajemnice przedsiębiorstwa stanowią faktycznie zastrzeżone przez niego.

4. Zamawiający uznał, iż nie może ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca w szczególności udowodni;

1)  Zastrzeżone informacje nie są nigdzie upublicznione (np. oświadczenie Wykonawcy)

2) Zastrzeżone informacje stanowią wartość techniczną, lub/i technologiczną, lub/i organizacyjną przedsiębiorstwa, lub/i inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

-11-

3) Jakie podjął działania w celu zachowania ich poufności.?

5. Ciężar udowodnienia, że zakres dokumentów objętych tajemnicą przedsiębiorstwa spoczywa na Wykonawcy na dzień składania ofert.

Uwaga;

Sam fakt zabezpieczenia informacji w kopercie i opisanie jej „Tajemnica Przedsiębiorstwa” nie wyczerpuje znamion wykazania działań uprawniających do zachowania poufności.

X. 	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż;

1) - na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

- Spotkania przed przetargowego nie przewiduje się.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian

w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz umieszcza informację na

stronie internetowej, jeśli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

XI.	Wymagania dotyczące wadium

1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium;

- Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi nr 805 w km 8+715 ÷10+584 - w wysokości 36 413,18zł  (słownie: trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzynaście złotych 18/100);

2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45. ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1)   pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. z 2019r poz. 310 tj.).

-12-

6) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  PKO  BP  O/Garwolin nr  89 1020 4476 0000 8802 0022 3248,

7) W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.

UWAGA:

1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 ( Dz. U. z 2019 poz. 2357 tj.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela.

Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów.

2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

3.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument zabezpieczenia w formie oryginału  należy dołączyć do oferty.

4.Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności;

a) gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

b) okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności;

a) poręczenie będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 46 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

7. Jeżeli wystąpią okoliczności opisane w art. 46 ust. 4a, i 5 pkt od 1) do 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzymuje wadium.

8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wówczas wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

-13-

XII. Termin związania ofertą

Do czasu zawarcia umowy przez Wykonawcę i nie dłużej niż 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XIII. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Ofertę należy przygotować na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (roz. III SIWZ), podając cenę (netto i z podatkiem VAT) wyliczoną wg roz. XV SIWZ. Wykonawca wnikliwie zapozna się z charakterystyką i zakresem zamówienia w celu akceptacji zawartych w nim rozwiązań. Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie oraz zdobędzie własnym staraniem wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

W przypadku braku uwag ze strony Wykonawcy bezprzedmiotowe będzie zgłoszenie roszczeń do Zamawiającego na etapie wykonywania robót.

Ofertę należy przygotować na podstawie załączonych materiałów przetargowych tj:

1) dokumentacji technicznej,

2) przedmiaru robót,

3) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Ewentualne uwagi i niejasności Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu.

2.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, opieczętowana pieczęcią Wykonawcy i podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz. Oferta winna być ponumerowana łącznie ze wszystkimi dokumentami i załącznikami.

Oferta powinna zawierać:

dokładną nazwę/firmę i adres/siedzibę Wykonawcy,

- określenie przedmiotu oferty,

- cenę (cyfrowo i słownie),

- datę sporządzenia oferty,

- ilość i numery załączników do oferty.

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

5. Zaleca się, aby każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

6. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

9. Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu lub kopercie,

Opakowanie lub koperta powinna być zaadresowana:

„ Powiatowy Zarząd Dróg w  Garwolinie

ul. Mazowiecka 26

08-400 Garwolin”

-14-

Opakowanie lub koperta powinna być oznaczona napisem:

Oferta na;

- Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi nr 805 w km 8+715 ÷10+584

NIE OTWIERAĆ PRZED  TERMINEM OTWARCIA OFERT

26.11.2020r godz. 1000".

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, opakowanie lub koperta musi posiadać nazwę/firmę i adres/siedzibę wykonawcy (pieczęć firmową), z numerem faksu, adresem e-mail, aby można było niezwłocznie odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie.

10. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymienione w roz. VII ust. 1-4 SIWZ.

11. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, składane są w oryginale.

12. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 10, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

14. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, winien dołączyć do oferty, w szczególności, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

15. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty.

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian

przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem "ZMIANA". Koperty oznaczone "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie  "WYCOFANIE". Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

18.Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp;

-15-

8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą;

9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;

10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;

11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

12) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

- Ofertę należy złożyć (w siedzibie Zamawiającego – Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie) w Starostwie Powiatowym (kancelaria), 08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26 w terminie do dnia  26.11.2020r do godz. 0930

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

- Oferty zostaną otwarte (w siedzibie Zamawiającego - Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie) w Starostwie Powiatowym, 08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26, pokój nr 305 dnia 26.11.2020r. o godz. 1000 .

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 1000 w (siedzibie Zamawiającego - Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie) w Starostwie Powiatowym w Garwolinie, 08-400 Garwolin, 
ul. Mazowiecka 26, pokój nr 305.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy(firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje

dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawartego  w roz. III niniejszej SIWZ, załączonego przedmiaru robót, wzoru kosztorysu ofertowego,  załączonej dokumentacji technicznej oraz szczegółowych specyfikacji technicznych stanowiących materiał do sporządzenia oferty.

- Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie elementy rozliczeniowe wymienione w formularzu Kosztorysu ofertowego.

3. Pozycje, dla których wykonawca nie wpisze cen jednostkowych, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach, wymienionych w Kosztorysie ofertowym.

Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy  i nie  będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów w Umowie.

-16-

4. Wszystkie informacje finansowe należy podać w  polskich złotych do dwóch miejsc po przecinku.

5. Przyjmuje się następującą zasadę zapisu wyliczeń:
- jeżeli trzecia liczba po przecinku jest  (mniejsza) od 5 to ją odrzucamy 
                                                    np. 52,454  zapisujemy  52,45
- jeżeli trzecia liczba po przecinku jest  (większa, równa) od 5 to wartość zaokrąglamy w górę                    np. 52,455 zapisujemy 52,46

6. Cena wynikająca z kosztorysu ofertowego winna być zgodna z ceną zawartą w formularzu „Oferta przetargowa” i obejmować wszystkie niezbędne czynności do wykonania przedmiotu umowy.

XVI. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także informacje o umowach o podwykonawstwo na dostawy i usługi.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom według zasad  określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego. Powierzenie prac podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy.

2) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest zobowiązany zawrzeć umowę zgodnie z zapisami zawartymi w § 5. (wzór umowy)  stanowiący integralną część SIWZ.

3) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

4) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami;

Kryteria oceny ofert

- Cena	- znaczenie kryterium 60 % - 60 pkt.

- Gwarancja  - znaczenie kryterium  40% -   40 pkt.

- Kryterium Cena - C

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

Ocena oferty zostanie przeprowadzona w następujący sposób:

Uwzględniając kryterium cena - 60 pkt. ocena oferty dokonana zostanie przy zastosowaniu wzoru:

Ilość punktów  C =   = …………punktów

-17-

gdzie:

C min  - cena brutto oferty najtańszej

C o 	- cena brutto oferty ocenianej

Podana przez oferenta cena wykonania zamówienia stanowić będzie maksymalnie 60 punktów

Podstawą porównania  i oceny ofert będą ceny brutto z naliczonym podatkiem VAT.

- Kryterium gwarancja – G

Kryterium „Gwarancja” będzie rozpatrywana na podstawie okresu gwarancji jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.

Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości na roboty wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) wynosi – 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości na roboty uwzględniony do oceny przez Zamawiającego wynosi – 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

Termin gwarancji należy proponować w pełnych miesiącach.

Uwzględniając kryterium gwarancja – 40pkt. ocena oferty dokonana zostanie przy zastosowaniu wzoru:

Ilość punktów  G =   = ………..punktów

gdzie:

G max  - gwarancja maksymalna (60 m- cy)

G min – gwarancja minimalna (36 m- cy)

G o    - gwarancja oferty ocenianej (w miesiącach)

Podana przez oferenta gwarancja wykonania zamówienia stanowić będzie maksymalnie 40 pkt.

Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru:

P = C + G

gdzie:

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”

G – Liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja”

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty dla w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy pzp.

2. Umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku, gdy zawiadomienie zostanie przesłane inaczej niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, umowa może zostać podpisana nie wcześniej niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia.

Umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż wymieniony powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta na wykonanie zamówienia albo gdy upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

3. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.

-18-

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w roz. XIX SIWZ.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej Wykonawca obowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym treści gwarancji.

6. W przypadku, wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zamówienie pn.

- Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi nr 805 w km 8+715 ÷10+584.

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy pzp.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy złożyć przed podpisaniem umowy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ustanowić zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, tego rodzaju gwarancja musi spełniać następujące wymagania: musi być nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze pisemne żądanie.

7. Ponadto przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie tego rodzaju gwarancji, treść gwarancji musi zostać uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego.

8. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

9.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść  przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - PKO BP O/Garwolin 89 1020 4476 0000 8802 0022 3248.

XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem umowy dołączonym do SIWZ.

-19-

XXI. Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach;

1) gdy konieczność zmiany, w tym zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT),

2) zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia wynikający z przyczyn wymienionych w Warunkach Umowy pkt. 11.2; 14.3; 24,4; 33.2; 56.2.

3) zmiany terminu wykonania umowy z powodu konieczności zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w Budżecie Powiatu.

XXII. Informacja o przewidywanym zamówieniu, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

XXIV. Inne informacje.

- Informacja dotycząca umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga dopuszczenie ich składania.

Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Strona internetowa:	www.pzdgarwolin.pl

e-mail:			pzd@poczta.fm

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

- Informacje dotyczące aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

-20-

- Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Informacja dotycząca przewidywanych wymagań Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

- Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2

Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.

- Informacje dotyczące umów o podwykonawstwo.

Informacje dotyczące umów o podwykonawstwo znajdują się w wzorze umowy w § 5 załączonym do SIWZ.

- Informacja dotycząca złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp.

- Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust 2a ustawy Pzp.

Zamawiający zastosował kryterium ceny o wadze nie przekraczającej 60%. W związku z powyższym zapis dot. standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust 2a ustawy Pzp – nie dotyczy.

- Liczba części zamówienia, na które wykonawca, może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.

Zamawiający nie dopuszcza  złożenie  ofert częściowych.

13.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14.Zamawiający podaje klauzulę informacyjną z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27  kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE 08-400  Garwolin, ul. Mazowiecka 26,

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail pzd@garwolin.fm, tel. 25 684 25 21 w siedzibie Administratora w p. 218.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego –

- Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi nr 805 w km 8+715 ÷10+584,

- nr WO. 242.10.2020 - w trybie przetargu nieograniczonego,

-21-

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa PZP”,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

- Posada Pan/Pan

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystania z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

O F E R T A      P R Z E T A R G O W A

(pieczęć wykonawcy)

Powiatowy Zarząd Dróg
w Garwolinie

ul. Mazowiecka 26

08-400 Garwolin

Nawiązując  do  zaproszenia   do   wzięcia  udziału   w  postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 na wykonanie; Remont drogi powiatowej 
Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi nr 805  w km 8+715 ÷10+584

w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia  ..............................  z dnia ........................, zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie, 08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26, oraz na stronie internetowej PZD - www.pzdgarwolin.pl.

1. Oferujemy wykonanie robót objętych zaproszeniem na wykonanie; Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi nr 805  w km 8+715 ÷10+584 za cenę .......................................................... zł (słownie: złotych .........................................................................................................................................................................................................................................................................) zgodnie z wypełnionym kosztorysem ofertowym (formularzem cenowym), łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, dokonaliśmy wizji lokalnej, zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, spełniamy wymogi postawione w SIWZ i przyjmujemy warunki w niej zawarte, dysponujemy jednostkami sprzętu i środkami transportu wymienionymi w dokumentacji projektowej oraz SST w ilościach zapewniających realizację zamówienia.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem), oraz zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

4. Oświadczamy, że roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami bez udziału podwykonawców.

5.Oświadczamy, że powierzymy wykonywanie części zamówienia podwykonawcom następujące: roboty, dostawy, usługi  - firmom podwykonawców;

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

6. Informujemy, że Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą*(*niepotrzebne skreślić)

7.Oświadczamy, że przyjmujemy warunki ustalone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym:

a	) zobowiązujemy się do wykonania zamówienia; do dnia 31.08.2021r.,

b) akceptujemy warunki płatności zgodnie z warunkami umowy – w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury po dokonanym odbiorze  końcowym robót.

c) udzielamy okres gwarancji jakości robót zgodnie z zapisami SIWZ, który wynosi – ……………m-cy  (36 miesięcy warunek konieczny) od daty odbioru końcowego robót.

8. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i w okresie związania ofertą, w przypadku  przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się, do zawarcia umowy w terminie do 10 dni od daty otrzymania pisma akceptującego o wyborze naszej oferty.

9. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie

..........................................................................................................................

10.Załącznikami do niniejszej oferty są:

a.	........................................................

b.	........................................................

c.	........................................................

d.	........................................................

e.	........................................................

f.	........................................................

g.	........................................................

h.	........................................................

i.	........................................................

11.Załączniki wymienione w punkcie 10  lit. ..............................   zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

12. Do oferty załączamy oświadczenie wymagane od wykonawcy  w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

................................................................... .....................

(Podpis osób uprawnionych do składania woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

..............................(data)

Załącznik Nr 1

(pieczęć wykonawcy)

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………….

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi nr 805 w km 8+715 ÷10+584 prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego

w roz. V. ust. 1. pkt. 2) SIWZ .…………………………………………………..…………………………………………..

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ roz. V. ust. 1. pkt 2)  (wskazać dokument i właściwą redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………

(podpis)

Uwaga; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców.

W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w SIWZ, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa niniejsze oświadczenie dotyczące tych podmiotów.

Załącznik Nr 2

(pieczęć wykonawcy)

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………….

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn; Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi nr 805 w km 8+715 ÷10+584 prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4)ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………......

…………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 2

(pieczęć wykonawcy)

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będącego/ych podwykonawcą/ami; …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

UWAGA;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia niniejszych oświadczeń dotyczy każdego z Wykonawców.

W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w SIWZ, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa niniejsze oświadczenie dotyczące tych podmiotów.

UWAGA! Dokument przesyła Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy  Pzp.

Załącznik Nr 3

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI

ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Pełna nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .......................................................................................................................................

Oświadczenie  wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont drogi powiatowej 
Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi nr 805 w km 8+715 ÷10+584 w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 1843 z późn. zm.), oświadczamy, że

□ nie należymy do tej samej grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. 2019 r., poz. 369 t.j.) z Wykonawcami, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty.

□ należymy do grupy kapitałowej co inni wykonawcy*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. 2019 r., poz. 369 t.j.)),  z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postepowaniu i przedstawiamy/nie przedstawiamy * następujące dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

1)………………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………………

3)………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

Uwaga:

W przypadku Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Nieprzedłożenie dowodów i niewykazanie przez Wykonawców, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia spowoduje wykluczenie wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007ro ochronie konkurencji złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w postępowaniu.

..........................., dnia .................... 				…….……...............................................

(podpis )

Załącznik Nr 4

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego;

„Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi nr 805 
w km 8+715 ÷10+584”

--------------------------------------

Podpis (pieczęć wykonawcy)

Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi nr 805 w km 8+715 ÷ 10+584

Nazwy i kody:

a)grupa robót – 452

b)klasa robót – 4523

c)kategoria robót - 45233

Adres obiektu budowlanego:

Droga powiatowa Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi nr 805 w km 8+715 ÷ 10+584

Nazwa i adres zamawiającego:

##### Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie

08-400 Garwolin ul. Mazowiecka 26

Data:

10.11.2020 r.

## Spis treści

1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.  PRZEPUSTY

3.  OBRAMOWANIE  JEZDNI

4. NAWIERZCHNIA

5. POBOCZA

6. CHODNIKI

7. ZJAZDY GOSPODARCZE

8. ZJAZDY PUBLICZNE

9. ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

10. ROWY

11. OZNAKOWANIE  PIONOWE  I  POZIOME

PRZEDMIAR  ROBÓT

Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi nr 805 
w km 8+715 ÷10+584

| L.p. | Kod SST | Normatyw | Opis robót | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PZYGOTOWAWCZE |
| 1.1. | D.01.01.01 | KSNR 00-01-0104-03-00 | Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym | km | km 8+715 ÷10+584 | 1,869 |
| PRZEPUSTY |
| 2.1 | D.01.02.04 | KSNR 00-06-0802-04-00 | Rozebranie nawierzchni grubości 4 cm z mas mineralno - bitumicznych, sposób rozbiórki mechaniczny | m² | km 9+768 – 2 m x 5,5 m | 11 |
| 2.2 | D.01.02.04 | KSNR 00-06-0801-02-00 | Rozebranie podbudowy grubości 15 cm z kruszywa , sposób rozbiórki mechaniczny | m² | km 9+768 – 2 m x 5,5 m | 11 |
| 2.3 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0816-03-00 | Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o średnicy 60 cm | m | km 9+768 – 2 m x 11 m | 22 |
| 2.4 | D.03.01.01 | KNR 02-33-0602-01-01 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dwutorowych, część przelotowa przepustu z rur o średnicy 2 x 60 cm na ławie z kruszywa łamanego gr. 25 cm | m | km 9+768 – 2 m x 5,5 m | 11 |
| 2.5 | D.01.02.04 | KNR 02-33-0606-01-01 | Obudowy wlotów/wylotów/prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z zastosowaniem emulsji asfaltowej | m³ |  | 2,72 |
| 2.6 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-03-00 | Warstwa odsączająca na poszerzeniach, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | km 9+768 – 2 m x 5,5 m | 11 |
| 2.7 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-04-00 | Warstwa odsączająca na poszerzeniach, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 cm (Krotność 10 – 10 cm ) | m² | km 9+768 – 2 m x 5,5 m | 11 |
| 2.8 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-03-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m² | km 9+768 – 2 m x 5,5 m | 11 |
| OBRAMOWANIE JEZDNI |
| 3.1 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0814-03-00 | Rozebranie oporników wtopionych o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej | m | km 8+715 ÷10+584–1869 m x 2 | 3738 |
| 3.2 | D.08.01.01 | KSNR 00-06-0403-03-00 | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12 x 25 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo - piaskowa | m | km 8+715 ÷10+584–1869 m x 2 | 3738 |
| NAWIERZCHNIA |
| 4.1 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-06-00 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej – bitum. | m² | km 8+715 ÷10+215 – 1500 m x 5,5 m = 8250 m² km 10+215 ÷10+584 – 369 m x 6,0 m = 2214 m² | 10464 |
| 4.2 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową | m² | km 8+715 ÷10+215 – 1500 m x 5,5 m = 8250 m² km 10+215 ÷10+584 – 369 m x 6,0 m = 2214 m² | 10464 |
| 4.3 | D.05.03.05b | KSNR 00-06-0108-02-00 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-3, wbudowanym mechanicznie | Mg | zał. tabela wyrównania nawierzchni | 415,4 |
| 4.4 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową | m² | km 8+715 ÷10+215 – 1500 m x 5,5 m = 8250 m² km 10+215 ÷10+584 – 369 m x 6,0 m = 2214 m² | 10464 |
| 4.5 |  | KNR AT 03-02-0301 | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne – siatka szklano węglowa | m² | km 8+715 ÷10+215 – 1500 m x 5,5 m = 8250 m² km 10+215 ÷10+584 – 369 m x 6,0 m = 2214 m² | 10464 |
| 4.6 | D.05.03.05 b | KSNR 00-06-0308-03-04 | Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m² | km 8+715 ÷10+215 – 1500 m x 5,5 m = 8250 m² km 10+215 ÷10+584 – 369 m x 6,0 m = 2214 m² | 10464 |
| 4.7 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową | m² | km 8+715 ÷10+215 – 1500 m x 5,5 m = 8250 m² km 10+215 ÷10+584 – 369 m x 6,0 m = 2214 m² | 10464 |
| 4.8 | D.05.03.05a | KSNR 00-06-0309-02-04 | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (Krotność 1,25 – 5 cm) z uszczelnieniem złączy poprzecznych i podłużnych taśmą asfaltową | m² | km 8+715 ÷10+215 – 1500 m x 5,5 m = 8250 m² km 10+215 ÷10+584 – 369 m x 6,0 m = 2214 m² | 10464 |
| POBOCZA |
| 5.1 | D.06.03.02 | KNR 02-31-1402-05-00 | Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie – ścinanie o grubości 10 cm ( Krotność 0,5 – 5 cm ) z transportem urobku na odkład na odl. do 1 km | m² | Str. L km 8+715 – 10+584 – ( 1869 m – 83,5 m zjazdy gospodarcze – 9 m chodnik – 126 m zjazdy publiczne ) x 1 m = 1650,5 m² Str. P km 8+715 – 10+584 – ( 1869 m – 47 m zjazdy gospodarcze – 33 m zjazdy publiczne ) x 1 m = 1789 m² | 3439,5 |
| 5.2 | D.06.03.01a | KSNR 00-06-0113-05-00 | Pobocza z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | Str. L km 8+715 – 10+584 – ( 1869 m – 83,5 m zjazdy gospodarcze – 9 m chodnik – 126 m zjazdy publiczne ) x 1 m = 1650,5 m² Str. P km 8+715 – 10+584 – ( 1869 m – 47 m zjazdy gospodarcze – 33 m zjazdy publiczne ) x 1 m = 1789 m² | 3439,5 |
| CHODNIKI |
| 6.1 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0813-03-00 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce cementowo – piaskowa. | m | km 10+251–10+260 str. L – 9 m | 9 |
| 6.2 | D.08.01.01 | KSNR 00-06-0403-03-00 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo - piaskowej | m | km 10+251–10+260 str. L – 9 m | 9 |
| 6.3 | D.01.02.04 | KSNR 00-06-0803-07-00 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej, sposób rozbiórki ręczny | m² | 9 m x 2,5 m | 22,5 |
| 6.4 | D.05.03.23a | KNR 02-31-0511-03-00 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo – piaskowej – materiał z rozbiórki wraz z oczyszczeniem i spaletowaniem kostki | m² | 9 m x 2,5 m | 22,5 |
|  | Razem chodniki |  |
| ZJAZDY GOSPODARCZE |
| 7.1 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0801-03-00 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 12 cm | m² | km 8+917,5–3 m x 6 m = 18 m² km 8+962–2,5 m x 6 m = 15 m² | 33 |
| 7.2 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0801-04-00 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości za każdy dalszy 1 cm ( wsp. 8,0 – 8 cm ) | m² | km 8+917,5–3 m x 6 m = 18 m² km 8+962–2,5 m x 6 m = 15 m² | 33 |
| 7.3 | D.06.02.01 | KNR 02-31-0605-06-00 | Przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 40 cm | m | Zał. wykaz zjazdów | 166 |
| 7.4 | D.08.01.01 | KSNR 00-06-0403-03-00 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15 x 30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo - piaskowa | m | zal. - wykaz zjazdów gospodarczych | 375 |
| 7.5 | D.04.01.01 | KNR 02-31-0101-01-00 | Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokości 20 cm, kategoria gruntu I-IV z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km | m² | zal. - wykaz zjazdów gospodarczych | 346,3 |
| 7.6 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-05-00 | Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | zal. - wykaz zjazdów gospodarczych | 346,3 |
| 7.7 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-02-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m² | zal. - wykaz zjazdów gospodarczych | 346,3 |
| 7.8 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0805-01-00 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej, sposób rozbiórki ręczny | m² | zal. - wykaz zjazdów gospodarczych | 346,3 |
| 7.9 | D.05.03.23a | KNR 02-31-0511-03-00 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo - piaskowej | m² | zal. - wykaz zjazdów gospodarczych | 346,3 |
| ZJAZDY PUBLICZNE |
| 8.1 | D.04.01.01 | KNR 02-31-0101-01-00 | Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości zjazdów, głębokości 20 cm, kategoria gruntu I-IV z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km | m² | zał. – wykaz zjazdów publicznych | 54 |
| 8.2 | D.06.02.01 | KNR 02-31-0605-06-00 | Przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 40 cm | m | zał. – wykaz zjazdów publicznych | 30 |
| 8.3 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-05-00 | Warstwa odsączająca na zjazdach, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | zał. – wykaz zjazdów publicznych | 54 |
| 8.4 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-02-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m² | zał. – wykaz zjazdów publicznych | 54 |
| 8.5 | D.05.03.05b | KSNR 00-06-0308-03-04 | Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m² | zał. – wykaz zjazdów publicznych | 249 |
| 8.6 | D.05.03.05a | KSNR 00-06-0309-02-04 | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm ( wsp. 1,25 – 5 cm ) | m² | zał. – wykaz zjazdów publicznych | 249 |
| 8.7 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0813-03-00 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce cementowo – piaskowej | m | zał. – wykaz zjazdów publicznych | 36 |
| 8.8 | D.08.01.01 | KSNR 00-06-0403-03-00 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15 x 30 cm ( materiał z rozbiórki). Ława betonowa, podsypka cementowo – piaskowa. | m | zał. – wykaz zjazdów publicznych | 36 |
| 8.9 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0805-03-00 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej, sposób rozbiórki ręczny | m² | zał. – wykaz zjazdów publicznych | 324 |
| 8.10 | D.05.03.23a | KNR 02-31-0511-03-00 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo – piaskowej – materiał z rozbiórki wraz z oczyszczeniem i spaletowaniem kostki | m² | zał. – wykaz zjazdów publicznych | 324 |
| ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| 9.1 | D.03.02.01 | KNR 02-31-1406-03-00 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy kanałowe ( obniżenie studni rewizyjnych ) | szt |  | 5 |
| ROWY |
| 10.1 | D.06.04.01 | KNR 02-31-1403-06-00 | Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, grubość namułu 30 cm | m | km 8+715÷10+584–1869 m x 2 | 3738 |
| 10.2 | D.06.04.01 | KSNR 00-01-0201-08-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV, samochody samowyładowcze (transport gruntu z renowacji rowu) | m³ | 3738 m x 0,4 m x 0,3 m | 448,56 |
| OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME |
| 11.1 | D.07.02.01 | KSNR 00-06 -0702-01-00 | Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt | Projekt stałej organizacji ruchu | 19 |
| 11.2 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-05-00 | Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m² ( znaki średniej wielkości, folia II generacji ) | szt | Projekt stałej organizacji ruchu | 30 |
| 11.3 | D.07.01.01 | KSNR 00-06-0705-03-00 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe liniami segregacyjnymi i krawędziowymi przerywanymi malowanymi mechanicznie | m² | zał. – wykaz oznakowania poziomego | 358,33 |

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi nr 805 w km 8+715 ÷10+584

| L.p. | Kod SST | Normatyw | Opis robót | J. m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ROBOTY PZYGOTOWAWCZE |
| 1.1. | D.01.01.01 | KSNR 00-01-0104-03-00 | Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym | km | 1,869 |  |  |
|  | Razem roboty przygotowawcze |  |
| PRZEPUSTY |
| 2.1 | D.01.02.04 | KSNR 00-06-0802-04-00 | Rozebranie nawierzchni grubości 4 cm z mas mineralno - bitumicznych, sposób rozbiórki mechaniczny | m² | 11 |  |  |
| 2.2 | D.01.02.04 | KSNR 00-06-0801-02-00 | Rozebranie podbudowy grubości 15 cm z kruszywa , sposób rozbiórki mechaniczny | m² | 11 |  |  |
| 2.3 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0816-03-00 | Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o średnicy 60 cm | m | 22 |  |  |
| 2.4 | D.03.01.01 | KNR 02-33-0602-01-01 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dwutorowych, część przelotowa przepustu z rur o średnicy 2 x 60 cm na ławie z kruszywa łamanego gr. 25 cm | m | 11 |  |  |
| 2.5 | D.01.02.04 | KNR 02-33-0606-01-01 | Obudowy wlotów /wylotów/ prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z zastosowaniem emulsji asfaltowej | m³ | 2,72 |  |  |
| 2.6 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-03-00 | Warstwa odsączająca na poszerzeniach, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | 11 |  |  |
| 2.7 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-04-00 | Warstwa odsączająca na poszerzeniach, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 cm (Krotność 10 – 10 cm ) | m² | 11 |  |  |
| 2.8 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-03-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m² | 11 |  |  |
|  | Razem przepusty |  |
| OBRAMOWANIE JEZDNI |
| 3.1 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0814-03-00 | Rozebranie oporników wtopionych o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej | m | 3738 |  |  |
| 3.2 | D.08.01.01 | KSNR 00-06-0403-03-00 | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12 x 25 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo - piaskowa | m | 3738 |  |  |
|  | Razem obramowanie jezdni |  |
| NAWIERZCHNIA |
| 4.1 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-06-00 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej – bitum. | m² | 10464 |  |  |
| 4.2 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową | m² | 10464 |  |  |
| 4.3 | D.05.03.05b | KSNR 00-06-0108-02-00 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-3, wbudowanym mechanicznie | Mg | 415,4 |  |  |
| 4.4 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową | m² | 10464 |  |  |
| 4.5 |  | KNR AT 03-02-0301 | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne – siatka szklano węglowa | m² | 10464 |  |  |
| 4.6 | D.05.03.05 b | KSNR 00-06-0308-03-04 | Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m² | 10464 |  |  |
| 4.7 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową | m² | 10464 |  |  |
| 4.8 | D.05.03.05a | KSNR 00-06-0309-02-04 | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (Krotność 1,25 – 5 cm) z uszczelnieniem złączy poprzecznych i podłużnych taśmą asfaltową | m² | 10464 |  |  |
|  | Razem nawierzchnia |  |
| POBOCZA |
| 5.1 | D.06.03.02 | KNR 02-31-1402-05-00 | Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie – ścinanie o grubości 10 cm ( Krotność 0,5 – 5 cm) z transportem urobku na odkład na odl. do 1 km | m² | 3439,5 |  |  |
| 5.2 | D.06.03.01a | KSNR 00-06-0113-05-00 | Pobocza z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | 3439,5 |  |  |
|  | Razem pobocza |  |
| CHODNIKI |
| 6.1 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0813-03-00 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce cementowo – piaskowa. | m | 9 |  |  |
| 6.2 | D.08.01.01 | KSNR 00-06-0403-03-00 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo - piaskowej | m | 9 |  |  |
| 6.3 | D.01.02.04 | KSNR 00-06-0803-07-00 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej, sposób rozbiórki ręczny | m² | 22,5 |  |  |
| 6.4 | D.05.03.23a | KNR 02-31-0511-03-00 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo – piaskowej – materiał z rozbiórki wraz z oczyszczeniem i spaletowaniem kostki | m² | 22,5 |  |  |
|  | Razem chodniki |  |
| ZJAZDY GOSPODARCZE |
| 7.1 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0801-03-00 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 12 cm | m² | 33 |  |  |
| 7.2 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0801-04-00 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości za każdy dalszy 1 cm ( wsp. 8,0 – 8 cm ) | m² | 33 |  |  |
| 7.3 | D.06.02.01 | KNR 02-31-0605-06-00 | Przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 40 cm | m | 166 |  |  |
| 7.4 | D.08.01.01 | KSNR 00-06-0403-03-00 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15 x 30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo - piaskowa | m | 375 |  |  |
| 7.5 | D.04.01.01 | KNR 02-31-0101-01-00 | Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokości 20 cm, kategoria gruntu I-IV z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km | m² | 346,3 |  |  |
| 7.6 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-05-00 | Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | 346,3 |  |  |
| 7.7 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-02-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m² | 346,3 |  |  |
| 7.8 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0805-01-00 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej, sposób rozbiórki ręczny | m² | 346,3 |  |  |
| 7.9 | D.05.03.23a | KNR 02-31-0511-03-00 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo - piaskowej | m² | 346,3 |  |  |
|  | Razem zjazdy gospodarcze |  |
| ZJAZDY PUBLICZNE |
| 8.1 | D.04.01.01 | KNR 02-31-0101-01-00 | Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości zjazdów, głębokości 20 cm, kategoria gruntu I-IV z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km | m² | 54 |  |  |
| 8.2 | D.06.02.01 | KNR 02-31-0605-06-00 | Przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 40 cm | m | 30 |  |  |
| 8.3 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-05-00 | Warstwa odsączająca na zjazdach, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | 54 |  |  |
| 8.4 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-02-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m² | 54 |  |  |
| 8.5 | D.05.03.05b | KSNR 00-06-0308-03-04 | Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m² | 249 |  |  |
| 8.6 | D.05.03.05a | KSNR 00-06-0309-02-04 | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (wsp. 1,25 – 5 cm) | m² | 249 |  |  |
| 8.7 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0813-03-00 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce cementowo – piaskowej | m | 36 |  |  |
| 8.8 | D.08.01.01 | KSNR 00-06-0403-03-00 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15 x 30 cm (materiał z rozbiórki). Ława betonowa, podsypka cementowo – piaskowa. | m | 36 |  |  |
| 8.9 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0805-03-00 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej, sposób rozbiórki ręczny | m² | 324 |  |  |
| 8.10 | D.05.03.23a | KNR 02-31-0511-03-00 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo – piaskowej – materiał z rozbiórki wraz z oczyszczeniem i spaletowaniem kostki | m² | 324 |  |  |
|  | Razem zjazdy publiczne |  |
| ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| 9.1 | D.03.02.01 | KNR 02-31-1406-03-00 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy kanałowe (obniżenie studni rewizyjnych) | szt | 5 |  |  |
|  | Razem roboty wykończeniowe |  |
| ROWY |
| 10.1 | D.06.04.01 | KNR 02-31-1403-06-00 | Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, grubość namułu 30 cm | m | 3738 |  |  |
| 10.2 | D.06.04.01 | KSNR 00-01-0201-08-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV, samochody samowyładowcze (transport gruntu z renowacji rowu) | m³ | 448,56 |  |  |
|  | Razem rowy |  |
| OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME |
| 11.1 | D.07.02.01 | KSNR 00-06 -0702-01-00 | Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt | 19 |  |  |
| 11.2 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-05-00 | Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m² (znaki średniej wielkości, folia II generacji) | szt | 30 |  |  |
| 11.3 | D.07.01.01 | KSNR 00-06-0705-03-00 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe liniami segregacyjnymi i krawędziowymi przerywanymi malowanymi mechanicznie | m² | 358,33 |  |  |
|  | Razem oznakowanie pionowe i poziome |  |
|  |  |  | Razem: | X | X | X |  |
|  |  |  | Podatek VAT 23 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Ogółem: |  |  |  |  |

Słownie:

Wartość netto: ................................................................................................................................................................... zł.

Podatek VAT................................................................................................................................................................... .zł.

Wartość brutto:........................................................................................................................................................ …….zł.

……

Podpis/y  ......................................................................................................................................

( osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Uczestnika Przetargu )

Pieczątka imienna i firmowa

KOSZTORYS ŚLEPY*

Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi nr 805 
w km 8+715 ÷10+584

| L.p. | Kod SST | Normatyw | Opis robót | J. m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ROBOTY PZYGOTOWAWCZE |
| 1.1. | D.01.01.01 | KSNR 00-01-0104-03-00 | Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym | km | 1,869 |  |  |
|  | Razem roboty przygotowawcze |  |
| PRZEPUSTY |
| 2.1 | D.01.02.04 | KSNR 00-06-0802-04-00 | Rozebranie nawierzchni grubości 4 cm z mas mineralno - bitumicznych, sposób rozbiórki mechaniczny | m² | 11 |  |  |
| 2.2 | D.01.02.04 | KSNR 00-06-0801-02-00 | Rozebranie podbudowy grubości 15 cm z kruszywa , sposób rozbiórki mechaniczny | m² | 11 |  |  |
| 2.3 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0816-03-00 | Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o średnicy 60 cm | m | 22 |  |  |
| 2.4 | D.03.01.01 | KNR 02-33-0602-01-01 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dwutorowych, część przelotowa przepustu z rur o średnicy 2 x 60 cm na ławie z kruszywa łamanego gr. 25 cm | m | 11 |  |  |
| 2.5 | D.01.02.04 | KNR 02-33-0606-01-01 | Obudowy wlotów/wylotów/prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z zastosowaniem emulsji asfaltowej | m³ | 2,72 |  |  |
| 2.6 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-03-00 | Warstwa odsączająca na poszerzeniach, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | 11 |  |  |
| 2.7 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-04-00 | Warstwa odsączająca na poszerzeniach, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 cm (Krotność 10 – 10 cm) | m² | 11 |  |  |
| 2.8 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-03-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m² | 11 |  |  |
|  | Razem przepusty |  |
| OBRAMOWANIE JEZDNI |
| 3.1 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0814-03-00 | Rozebranie oporników wtopionych o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej | m | 3738 |  |  |
| 3.2 | D.08.01.01 | KSNR 00-06-0403-03-00 | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12 x 25 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo - piaskowa | m | 3738 |  |  |
|  | Razem obramowanie jezdni |  |
| NAWIERZCHNIA |
| 4.1 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-06-00 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej – bitum. | m² | 10464 |  |  |
| 4.2 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową | m² | 10464 |  |  |
| 4.3 | D.05.03.05b | KSNR 00-06-0108-02-00 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-3, wbudowanym mechanicznie | Mg | 415,4 |  |  |
| 4.4 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową | m² | 10464 |  |  |
| 4.5 |  | KNR AT 03-02-0301 | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne – siatka szklano węglowa | m² | 10464 |  |  |
| 4.6 | D.05.03.05 b | KSNR 00-06-0308-03-04 | Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m² | 10464 |  |  |
| 4.7 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową | m² | 10464 |  |  |
| 4.8 | D.05.03.05a | KSNR 00-06-0309-02-04 | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (Krotność 1,25 – 5 cm) z uszczelnieniem złączy poprzecznych i podłużnych taśmą asfaltową | m² | 10464 |  |  |
|  | Razem nawierzchnia |  |
| POBOCZA |
| 5.1 | D.06.03.02 | KNR 02-31-1402-05-00 | Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie – ścinanie o grubości 10 cm ( Krotność 0,5 – 5 cm ) z transportem urobku na odkład na odl. do 1 km | m² | 3439,5 |  |  |
| 5.2 | D.06.03.01a | KSNR 00-06-0113-05-00 | Pobocza z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | 3439,5 |  |  |
|  | Razem pobocza |  |
| CHODNIKI |
| 6.1 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0813-03-00 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce cementowo – piaskowa. | m | 9 |  |  |
| 6.2 | D.08.01.01 | KSNR 00-06-0403-03-00 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo - piaskowej | m | 9 |  |  |
| 6.3 | D.01.02.04 | KSNR 00-06-0803-07-00 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej, sposób rozbiórki ręczny | m² | 22,5 |  |  |
| 6.4 | D.05.03.23a | KNR 02-31-0511-03-00 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo – piaskowej – materiał z rozbiórki wraz z oczyszczeniem i spaletowaniem kostki | m² | 22,5 |  |  |
|  | Razem chodniki |  |
| ZJAZDY GOSPODARCZE |
| 7.1 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0801-03-00 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 12 cm | m² | 33 |  |  |
| 7.2 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0801-04-00 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości za każdy dalszy 1 cm ( wsp. 8,0 – 8 cm) | m² | 33 |  |  |
| 7.3 | D.06.02.01 | KNR 02-31-0605-06-00 | Przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 40 cm | m | 166 |  |  |
| 7.4 | D.08.01.01 | KSNR 00-06-0403-03-00 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15 x 30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo - piaskowa | m | 375 |  |  |
| 7.5 | D.04.01.01 | KNR 02-31-0101-01-00 | Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokości 20 cm, kategoria gruntu I-IV z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km | m² | 346,3 |  |  |
| 7.6 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-05-00 | Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | 346,3 |  |  |
| 7.7 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-02-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m² | 346,3 |  |  |
| 7.8 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0805-01-00 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej, sposób rozbiórki ręczny | m² | 346,3 |  |  |
| 7.9 | D.05.03.23a | KNR 02-31-0511-03-00 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo - piaskowej | m² | 346,3 |  |  |
|  | Razem zjazdy gospodarcze |  |
| ZJAZDY PUBLICZNE |
| 8.1 | D.04.01.01 | KNR 02-31-0101-01-00 | Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości zjazdów, głębokości 20 cm, kategoria gruntu I-IV z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km | m² | 54 |  |  |
| 8.2 | D.06.02.01 | KNR 02-31-0605-06-00 | Przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 40 cm | m | 30 |  |  |
| 8.3 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-05-00 | Warstwa odsączająca na zjazdach, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | 54 |  |  |
| 8.4 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-02-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m² | 54 |  |  |
| 8.5 | D.05.03.05b | KSNR 00-06-0308-03-04 | Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m² | 249 |  |  |
| 8.6 | D.05.03.05a | KSNR 00-06-0309-02-04 | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm ( wsp. 1,25 – 5 cm ) | m² | 249 |  |  |
| 8.7 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0813-03-00 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce cementowo – piaskowej | m | 36 |  |  |
| 8.8 | D.08.01.01 | KSNR 00-06-0403-03-00 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15 x 30 cm ( materiał z rozbiórki). Ława betonowa, podsypka cementowo – piaskowa. | m | 36 |  |  |
| 8.9 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0805-03-00 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej, sposób rozbiórki ręczny | m² | 324 |  |  |
| 8.10 | D.05.03.23a | KNR 02-31-0511-03-00 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo – piaskowej – materiał z rozbiórki wraz z oczyszczeniem i spaletowaniem kostki | m² | 324 |  |  |
|  | Razem zjazdy publiczne |  |
| ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| 9.1 | D.03.02.01 | KNR 02-31-1406-03-00 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy kanałowe (obniżenie studni rewizyjnych) | szt | 5 |  |  |
|  | Razem roboty wykończeniowe |  |
| ROWY |
| 10.1 | D.06.04.01 | KNR 02-31-1403-06-00 | Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, grubość namułu 30 cm | m | 3738 |  |  |
| 10.2 | D.06.04.01 | KSNR 00-01-0201-08-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV, samochody samowyładowcze (transport gruntu z renowacji rowu) | m³ | 448,56 |  |  |
|  | Razem rowy |  |
| OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME |
| 11.1 | D.07.02.01 | KSNR 00-06 -0702-01-00 | Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt | 19 |  |  |
| 11.2 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-05-00 | Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m² (znaki średniej wielkości, folia II generacji) | szt | 30 |  |  |
| 11.3 | D.07.01.01 | KSNR 00-06-0705-03-00 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe liniami segregacyjnymi i krawędziowymi przerywanymi malowanymi mechanicznie | m² | 358,33 |  |  |
|  | Razem oznakowanie pionowe i poziome |  |
|  |  |  | Razem: | X | X | X |  |
|  |  |  | Podatek VAT 23 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Ogółem: |  |  |  |  |

* KOSZTORYS ŚLEPY – zestawienie pozycji elementów  rozliczeniowych, stanowiących podstawę płatności  z określeniem jednostki obmiaru i ilości robót wg kolejności technologicznej ich wykonania z odniesieniem do KNNR – Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych, KNR – Katalog Nakładów Rzeczowych, KSNR – Katalog Scalonych Nakładów Rzeczowych.

Dlatego do oferty załączyć i podpisać oddzielny dokument pod nazwą KOSZTORYS OFERTOWY (wzór 
       w załączeniu)